## Slide 1: 提纲
Mininet实验环境
实验说明
  广播网络实验
  交换机转发实验
  TCP公平性实验
  HTTP服务器实验
  以太坊网络部署及验证实验

## Slide 2: Mininet实验环境
Mininet是一个可以支持快速搭建模拟网络的平台
  http://mininet.org/
Mininet环境只能安装在Linux系统下，推荐使用Ubuntu发行版，版本号从20.04到最新都可以，64位或32位都行
如果物理机为Windows系统，可以使用虚拟机方式安装Linux系统，推荐使用VirtualBox虚拟机
运行Mininet环境时需要root权限

## Slide 3: 安装Mininet
两种安装方式，优先使用第一种：
  命令行下直接使用pip安装： sudo python -m pip install mininet
    假设Python版本为3.x
  如果提示找不到mininet安装包，则说明Linux系统版本较旧，使用apt安装，这时安装的mininet只支持Python2
    sudo apt install mininet
  根据安装方式，运行mininet脚本时选择不同的Python版本，第一种安装方式使用python运行，第二种使用python2运行

## Slide 4: 验证Mininet是否安装成功
执行pingall命令，如果所有节点都互通，说明安装成功
  ~ $ sudo mn
  mininet> pingall
  mininet> quit

## Slide 5: 广播网络实验

## Slide 6: 广播网络
Host 1
Host 2
10.0.0.1/8
10.0.0.2/8
Host 3
10.0.0.3/8
Hub
广播网络

## Slide 7: 广播网络节点（Hub）实现
已知网络端口数据结构和发送数据包函数
typedef struct {
struct list_head list;
int fd;
int index;
u8 mac[ETH_ALEN];
char name[16];
} iface_info_t;
void iface_send_packet(iface_info_t *iface, const char *packet, int len)
{
struct sockaddr_ll addr;
// fill addr ..., omitted
sendto(iface->fd, packet, len, 0, &addr, sizeof(addr));
}
foreach iface in iface_list:
if iface != rx_iface:
iface_send_packet(iface, packet, len);
节点广播的逻辑

## Slide 8: 实现节点广播逻辑
实现main.c中的broadcast_packet函数
  instance->iface_list链表中保存所有端口的信息
  收到每个数据包，将该包从所有其它端口发送出去
结果验证
  使用three_nodes_bw.py拓扑文件
  三个节点相互能够ping通

## Slide 9: 验证广播网络传输效率
进行iperf测试
  实验验证广播网络的链路利用效率
  iperf测试（Client -> Server）：
    H1: iperf client; H2, H3: iperf servers, H1同时给H2,H3发数据
    H1: iperf server; H2, H3: iperf clients, H2, H3同时给H1发数据
h3
h1
b1
h2
20Mb/s
10Mb/s
10Mb/s
h2 # iperf -s
h3 # iperf -s

## Slide 10: 验证广播网络产生数据环路
环形网络拓扑
  三个Hub节点，b1, b2, b3，两两互联
  两个主机节点，h1连接到b1，h2连接到b2
由h1向h2发送一个数据包
  h1# ping -c 1 10.0.0.2
  抓包看到一个数据包不断被转发
h2
h1
b3
b1
b2

## Slide 11: 实验内容
实现节点广播的broadcast_packet函数
验证广播网络能够正常运行
  从一个端节点ping另一个端节点
验证广播网络的效率
  在three_nodes_bw.py进行iperf测量
  两种场景：H1: iperf client; H2, H3: servers；H1: iperf server; H2, H3: clients
验证环形拓扑下节点广播会产生数据包环路

## Slide 12: 注意事项
需要先在集线器节点(b1-b3)上运行hub(或hub-reference)，然后在主机节点(h1-h3)上运行相应网络程序(ping或iperf)
实验依赖ethtool工具，可用apt进行安装
执行iperf测试时，是iperf client给iperf server发送数据
网络链路的带宽是双向的
  节点h1与b1之间的链路带宽为20Mbps，h1以20Mbps速率向b1传输数据的同时，b1也能以20Mbps速率向h1传输数据

## Slide 13: 附件文件列表
disable_offloading.sh # 禁止TCP Offloading
disable_ipv6.sh # 禁止IPv6协议
include # 所有相关头文件
main.c # 待实现程序
Makefile
ring_topo.py # 环形拓扑
three_nodes_bw.py # 设置了带宽限制的拓扑

## Slide 14: 交换机转发实验

## Slide 15: 交换机转发
广播网络中，广播节点将每个数据包从所有其他端口广播出去
交换机（Switch）将收到的数据包沿着目的主机方向转发（Forward）
Host 1
Host 2
10.0.0.1/8
10.0.0.2/8
Host 3
10.0.0.3/8
Hub
Host 1
Host 2
10.0.0.1/8
10.0.0.2/8
Host 3
10.0.0.3/8
Switch
To Host 2
To Host 3
Port 2
Port 1
Port 3

## Slide 16: 交换机转发表
交换机转发
转发表示意
目的地址 | 转发端口
Host 1 | Port 1
Host 2 | Port 2
Host 3 | Port 3
目的地址 | 转发端口 | 老化时间
Host 1 MAC Addr | Port 1 | 30 sec
Host 2 MAC Addr | Port 2 | 30 sec
Host 3 MAC Addr | Port 3 | 30 sec
实际转发表
交换机将目的地址与转出端口的映射存储在转发表中
Host 1
Host 2
10.0.0.1/8
10.0.0.2/8
Host 3
10.0.0.3/8
Switch
To Host 2
To Host 3
Port 2
Port 1
Port 3

## Slide 17: 交换机学习转发表
当交换机从某端口收到源MAC地址为X的数据包时，可以确定：将目的MAC地址为X的数据包从该端口转出可以达到目的主机。
to Host 2
to Host 3
目的地址 | 转发端口 | 老化时间
转发表条目
Host 1 MAC Addr | Port 1 | 30 sec
Host 2 MAC Addr | Port 2 | 30 sec
收到数据包后，交换机根据转发表中对应的转发端口转出数据包
交换机转发数据包时查不到对应端口时，直接广播该数据包
Host 1
Host 2
10.0.0.1/8
10.0.0.2/8
Host 3
10.0.0.3/8
Switch
Port 1
Port 2
Port 3

## Slide 18: 交换机学习转发表
目的地址 | 转发端口 | 老化时间
Host 1 MAC Addr | Port 1 | 30 sec
Host 2 MAC Addr | Port 2 | 30 sec
Host 3 MAC Addr | Port 3 | 30 sec
转发表
①查询操作：每收到一个数据包，根据目的MAC地址查询相应转发条目：如果查询到对应条目，则根据相应转发端口转发数据包；否则，广播该数据包
②插入操作：每收到一个数据包，如果其源MAC地址在转发表中，更新访问时间；否则，将该地址与入端口的映射关系写入转发表
③老化操作：每秒钟运行一次老化操作，删除超过30秒未访问的转发条目

## Slide 19: 转发表结构
list
list
…
list
list|mac|port
list|mac|port
list|mac|port
list|mac|port
Key = 0
Key = 1
Key = 255
如果将所有mac->port映射存到一个链表中，则每次查找需要遍历整个链表
可以先对MAC地址Hash，根据key值到对应的链表中查找

## Slide 20: 交换机转发实现
实现对数据结构mac_port_map的所有操作，以及数据包的转发和广播操作
  iface_info_t *lookup_port(u8 mac[ETH_ALEN]);
  void insert_mac_port(u8 mac[ETH_ALEN], iface_info_t *iface);
  int sweep_aged_mac_port_entry();
  void broadcast_packet(iface_info_t *iface, const char *packet, int len);
  void handle_packet(iface_info_t *iface, char *packet, int len);

## Slide 21: 实验内容
在主机h2和h3上分别打开wireshark程序，监听各自主机的eth0端口(h2-eth0和h3-eth0)
在h1主机上分别ping h2和h3两个主机
  在h2和h3两个主机上的wireshark捕获的应该只包含自己节点和h1产生的数据包

## Slide 22: 附件文件列表
disable_ipv6.sh # 禁止IPv6协议
disable_offloading.sh # 禁止TCP Offloading
include # 所有相关头文件
mac.c # 待实现mac_port_mac相关操作
main.c # 待实现转发函数
Makefile
packet.c # 待实现广播函数
three_nodes_bw.py # Mininet topo脚本

## Slide 23: TCP公平性实验

## Slide 24: 背景
TCP协议作为应用需求和网络环境之间的性能适配器，其机制和算法一直在演进中
Linux网络协议栈
  将TCP拥塞控制接口抽象出来，支持不同的TCP拥塞控制算法实现
  用户只需要实现特定接口，就可以自定义实现面向特定网络场景的拥塞控制逻辑
Cubic算法：只使用丢包作为拥塞信号，收敛速度慢
BBR算法：周期性探测带宽和延迟，在高带宽变化环境下收敛性差、公平性差

## Slide 25: 实验要求
设计并实现一种基于丢包和延迟的TCP拥塞控制机制
  能够在Linux 4.15+内核环境下编译成模块，并可以加载到内核中
  相比于Cubic/BBR算法，所设计的拥塞控制机制具有更好的收敛速度和公平性
提交：代码 & 实验报告

## Slide 26: 实验内容
实验拓扑： h1-R1-h2 直连，在 R1-h2 路径上设置速率限制
公平性和收敛性测试过程：在 h1 上每隔时间 t 启动 iperf 启动一条 TCP 流，直到有 n 条流同时发送。之后每隔时间 t 结束一条流，直到所有流停止发送
测试期间使用 tcpdump 抓包，供后续公平性分析使用
R1
h1
h2
100Mbps
20ms RTT
1BDP buffer
iperf servers
iperf clients

## Slide 27: 实验工具
# python topo.py -c alg_name 创建实验拓扑并测试目标算法
  公平性与收敛速度测试函数: fairness_evaluation(net,cc_name,inter_flow_time = 1,num_flows = 10)每隔 inter_flow_time 加入一条流，直到加入 num_flows 条流为止。之后每 inter_flow_time 一条流结束发送，直到所有流都结束发送
  实验过程中， tcpdump 会抓取 h2-eth0 的数据包，供后续公平性分析使用

## Slide 28: 实验工具
公平性分析工具 （pcap_analyse_tool.py）
  def analyse_algorithm(pcap_file_path, cache=True) 会分析目标 pcap 文件，由于数据处理会花费大量时间，为了方便后续处理设置了缓存机制
  def draw(ax,alg,alpha=0.3,color="r") 函数说明：以 0.1s 为单位，统计每个时间区间内所有流的平均吞吐量(mean) 和所有流吞吐量的标准差(standard deviation)，绘制出 mean±standard deviation 的范围

## Slide 29: draw() 效果示意图
效果如下图所示，图中应有三种拥塞控制算法：Cubic、BBR，以及自己实现的算法。黑色线是理想值。

## Slide 30: 附件文件列表
pcap_analyse_tool.py # 分析Pcap文件工具
topo.py # 实验拓扑
util.py # 实验相关辅助功能

## Slide 31: HTTP服务器实验

## Slide 32: HTTP服务器实验
实现：使用C语言实现最简单的HTTP服务器
  同时支持HTTP（80端口）和HTTPS（443端口）
    使用两个线程分别监听各自端口
  只需支持GET方法，解析请求报文，返回相应应答及内容
需支持的状态码 | 场景
200 OK | 对于443端口接收的请求，如果程序所在文件夹存在所请求的文件，返回该状态码，以及所请求的文件
301 Moved Permanently | 对于80端口接收的请求，返回该状态码，在应答中使用Location字段表达相应的https URL
206 Partial Content | 对于443端口接收的请求，如果所请求的为部分内容（请求中有Range字段），返回该状态码，以及相应的部分内容
404 Not Found | 对于443端口接收的请求，如果程序所在文件夹没有所请求的文件，返回该状态码

## Slide 33: 实验流程
根据上述要求，实现HTTP服务器程序
执行sudo python topo.py命令，生成包括两个端节点的网络拓扑
在主机h1上运行HTTP服务器程序，同时监听80和443端口
  h1 # ./http-server
在主机h2上运行测试程序，验证程序正确性
  h2 # python3 test/test.py
  如果没有出现AssertionError或其他错误，则说明程序实现正确

## Slide 34: HTTP服务器分发视频
在主机h1上运行http-server，所在目录下有一个小视频（30秒左右）
在主机h2上运行vlc（注意切换成普通用户），通过网络获取并播放该小视频
  媒体 -> 打开网络串流 -> 网络 -> 请输入网络URL -> 播放

## Slide 35: 实验要求
提交：代码和实验报告
  实现越完整越好，测试越充分越好
  通过抓包分析，说明HTTP服务器和VLC客户端是如何传输视频文件的

## Slide 36: 附件文件列表
dir
index.html # 主页文件
keys # 私钥和证书
Makefile
test/test.py # （客户端）测试脚本
topo.py # 测试拓扑

## Slide 37: 以太坊区块链网络部署及验证实验

## Slide 38: 实验流程
部署以太坊区块链私有网络，网络包含至少4个节点
推荐使用go+geth启动私链。
  go版本：1.19 geth版本：1.10.25
  geth --datadir ./ethdata init genesis.json
部署脚本，执行该脚本，可以一键生成该网络
  查询节点信息，检查是否已经连接到其他节点
  启动mining过程，检查是否可以产生区块

## Slide 39: 实验流程1——网络搭建
部署以太坊区块链私有网络，网络包含至少4个节点
推荐在linux环境下部署
使用golang+geth启动私链
  golang版本：1.18
  geth版本：1.10.25 需手动安装进行版本控制防止命令行失效
  安装完成后 命令行输入 geth 即可看到输出信息

## Slide 40: 实验流程2.1——创世区块信息
  自定义工作目录，创建创世区块信息文件：genesis.json
  参考格式如下，推荐自行调研相关字段含义，在实验报告中体现可以酌情加分
{
"config": {
"chainId": 666,
"homesteadBlock": 0,
"eip150Block": 0,
"eip155Block": 0,
"eip158Block": 0
},
"coinbase" : "0x0000000000000000000000000000000000000000",
"difficulty" : "0x1111111",
"extraData" : "",
"gasLimit" : "0x2fefd8",
"nonce" : "0x0000000000000042",
"mixhash" : "0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000",
"parentHash" : "0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000",
"timestamp" : "0x00",
"alloc" : {}
}

## Slide 41: 实验流程2.2——启动私链
  在工作目录下，创建节点文件夹，选择节点文件夹内容存储路径和创世区块启动geth，
  参考命令如下 geth --datadir “your path” init genesis.json 若成功，会显示如下：
  成功后即可启动链感受区块，参考命令行如下
  geth --datadir *your path* --networkid 666 --identity "node1" --port 30303 --http --nodiscover --verbosity 4 console 2 > node1.log
  （推荐）另开终端监听log ：tail -f node1.log
  在geth客户端中使用基本命令，常用命令可参考https://blog.csdn.net/fengjinghong/article/details/112503584

## Slide 42: 实验流程2.3——多节点交互
  链内创建账户 personal.newAccount() 、miner.start()进行
  创建多个文件夹，在每个文件夹下根据同一创世区块启动不同节点。其中注意networkid一致，节点id不同，节点端口各不相同。
  节点间建立联系方式有三种：admin.nodeInfo.enode获取enode信息
    admin.addPeer()进行添加， admin.peers验证
    在--datadir目录中添加static-nodes.json文件，让节点取得联系
    geth启动时--bootnodes 指定enode

## Slide 43: 实验流程3.1——remix平台
  简单了解solidity语言 https://docs.soliditylang.org/en/v0.8.23/
  remix平台：在线solidity合约编辑，部署软件
  https://remix.ethereum.org/
  推荐版本：0.4.25 不推荐过高版本

## Slide 44: 实验流程3.2——链接私有链
  部署页面选择环境 Custom-External Http Provider
  geth启动时指定http端口，并指定remix域（geth命令中添加--http.corsdomain="https://remix.ethereum.org" --http.apiweb3,eth,debug,personal,net --vmdebug ）
  账户解锁，启动挖矿
  点击deploy
  进入deployed contracts，对功能进行测验，并完成实验报告

## Slide 45: 实验要求
提交：实验报告和合约代码
  实验报告需要说明
    以太坊区块链网络部署的全部流程；
    每个节点的节点信息；
    每个节点产生区块的日志内容（单独文件）；
    （可选）简单调研流程中提到的参数
  合约代码需要包含：
    合约源代码、生成的abi文件和opcode
    执行存储<key, value>操作的命令、交易内容
    根据key查询value操作的命令
    （可选）部署基于erc721的NFT合约，NFT以你的姓名命名